## Slide 1: DoCap云边结合数据采集方案
2024年06月

## Slide 2
01
整体介绍

## Slide 3: 产品概述
DoCap数据采集方案，是基于云端，边缘端结合的远程数据采集方案，该方案是基于多路CAN/CANFD/LIN/车载以太网总线，对车辆数据进行监控，采集，标定，刷写，诊断，存储，并通过3G/4G/5G网络与云端系统结合，进行数据的实时传输的系统，通过该系统可以对远端车辆进行相关操作，包括配置文件更新，数据下载等工作。
产品概述
应用场景
在线离线数据采集
实时数据展示
远程诊断
远程实时数据标定测量
数据存储
数据仿真
图形化展示

## Slide 4: 产品图谱
边缘设备是位于车端的后装设备，通过该设备，接收云端的配置参数以及指令，通过汽车总线采集各类信息，并把信息发送给云端进行分析和存储，同时提供情况的边缘配置功能
边缘设备
云端系统是一个BS架构的物联网平台，负责边缘设备的管理，配置信息的下发，数据的分析和保存等，平台采用流行的Spring Boot架构，具有很强的扩展性，支持高并发高可用部署
云端系统
轻量级垮平台管理程序，可以通过手机（或者车机）等终端设备进行简单的设备状态管理，状态查看等操作。
移动端(规划中)
边缘盒子
系统平台
UNI-APP

## Slide 5: 产品全景图
智驾
动力
远程标定
远程更新
远程数据采集
远程诊断
。。。
收集数据
数据存储，数据标定，设备管理
用户配置，信息推送（kafka）
A2L&DBC&CDD文件解析
关系数据库
数据采集，过滤诊断，
数据加密，数据压缩
离线存储，边缘计算
定位，海拔，坡度
Restful API
时序数据库
底盘
车身
座舱
3G/4G/5G
DoCapMobile（TBD）
DoCapCloud
第三方推送
DoCapEdge

## Slide 6: 产品能力
数据采集
支持CAN原始帧、XCP-ON-CAN、XCP-ON-ETH、UDS，LIN等协议的实施数据采集，告警信息，车辆信息采集，同时支持车载以太网的采集
数据标定
支持CAN原始帧、XCP-ON-CAN、XCP-ON-ETH、UDS，LIN等协议的实施数据采集，告警信息，车辆信息采集，同时支持车载以太网的采集
数据存储
支持MF4，ASC，BLF，PCAP等格式的数据存储，支持网路状态监测，支持断网续传，确保数据不丢失
数据传输
支持蜂窝网络（3G/4G/5G）数据传输基于MQTT协议进行加密传输，确保数据安全实时传输
数据烧写
支持基于UDS的远程HEX/S19烧写
位姿位置
支持北斗/GPS双模组，厘米级定位；基于惯性传感器（IMU）轻松获取车辆姿态数据
边缘计算
强大的边缘计算能力，通过预设条件（如XCP变量，诊断信息，脚本）确保信息在满足条件后被采集，减少采集数据量，提升分析效率
数据分析(规划中）
基于收集数据，对特定场景下的数据进行大数据分析，
比如根据能耗情况，得出降低能耗的驾驶习惯等等

## Slide 7: 云端功能介绍
支持多租户多用户模式，
方便进行数据的逻辑隔离
多租户
支持掉电数据保存，断网数据保存，上网数据续传等功能，确保数据不丢失
数据保护
通过AUTH2.0以及消息队列，可以很方便的和第三方进行访问和数据集成
第三方集成
基于负载均衡和微服务技术，支持高并发功能，确保系统性能，结合数据库热备技术确保系统高可用能力
高可用、高并发
灵活的模板功能，方便用户快速准确的执行相关功能
模板功能
支持边缘车端设备本地升级和远程OTA升级，方便进行设备管理
固件更新

## Slide 8: 边缘设备介绍
支持5G通信，支持Wi-Fi（STA/AP）功能，8路CAN，1路LIN接口，支持8路车载以太网T1接口，1路普通以太网接口，支持离线采集以及数据导出，支持远程标定，诊断，支持DoIP，SOME/IP等基于以太网的车载协议，支持车辆位姿采集，更高防护等级
发布时间
性能
2023/12
2024/07
2024/12
基于4G通信，4路CAN，2路LIN接口，1路普通以太网接口，可进行远程诊断，远程标定，同时支持离线采集以及数据导出，入门级防护等级，轻量，便捷
支持5G通信，支持Wi-Fi（STA/AP）功能，16路CAN，4路LIN接口，支持14路车载以太网T1接口，2路普通以太网接口，支持离线采集以及数据导出，支持远程标定，诊断，支持DoIP，SOME/IP等基于以太网的车载协议，支持车辆位姿采集，更高防护等级
DoCap标准版(Standard)
DoCap基础版(Basic)
DoCap高级版(Premium)

## Slide 9: 技术参数
功能 | DoCap基础版 | DoCap标准版 | DoCap高级版
CAN(FD)通道 | 2-4路可配置 | 8路 | 16路
LIN通道 | 1-2路可配 | 1 | 4
普通以太网 | 1*1000BASE | 1*1000BASE | 2*1000BASE
车载以太网 | / | 2*1000BASE + 6*100BASE | 8*1000BASE + 6*100BASE
视频解码 | / | / | ●
IMU(惯导） | / | ● | ●
GNSS | ● | ● | ●
蜂窝通信 | 4G | 5G | 5G
AI | / | 1 | 3
DI/DO | / | 1 | 3
本地数据存储 | SD(64GB) | M.2（标配128GB、最大1TB） | M.2（标配128GB、最大1TB）
Wi-Fi | / | WiFi6 STA/AP | WiFi6 STA/AP
物理Reset按钮 | ● | / | /
USB | Type-B * 1 USB2.0 | Type-B * 1 USB2.0 | Type-C*2 USB3.0
供电 | 8-16V | 8-16V | 8-16V
典型功耗 | 5W | 10W | 15W
工作温度 | -35 ~ + 85 ℃ | -35 ~ + 85 ℃ | -35 ~ + 85 ℃
外形尺寸(mm) | 160*140*40 | 265*195*55 | 265*195*55
重量 | 约1.0kg | 约2.3kg | 约2.5kg
防护等级 | IP54 | IP67 | IP67

## Slide 10: 功能说明
功能 | DoCap基础版 | DoCap标准版 | DoCap高级版
帧数据采集 | ● | ● | ●
Trace | ● | ● | ●
Graph | ● | ● | ●
XCP标定测量 | ● | ● | ●
UDS诊断 | ● | ● | ●
UDS刷写 | ● | ● | ●
车载以太网数据采集 | / | ● | ●
休眠唤醒 | ●（CAN1-2 Only） | ●（CAN1-2 特定帧，其他任意帧） | ●（CAN1-2 特定帧，其他任意帧）
数据仿真 | CAN、CANFD | CAN、CANFD | CAN、CANFD
视频录制 | / | / | ●
DoIP | / | ● | ●
物理Reset按钮 | ● | / | /
保存格式 | MF4/ASC/BLF/MAT | MF4/ASC/BLF/MAT/PCAP | MF4/ASC/BLF/MAT/PCAP/MP4
OTA | ● | ● | ●
离线功能 | CAN原始帧收集 | CAN原始帧收集 | CAN原始帧收集
信号数据库导入 | DBC、LDF | DBC、LDF、ARXML | DBC、LDF、ARXML
数据采集方式 | 全量采集/条件采集 | 全量采集/条件采集 | 全量采集/条件采集
模板功能 | ● | ● | ●

## Slide 11: 云端页面（1/3）
设备管理
设备信息展示
设备信息设置
通道信息设置-基本信息
通道信息设置-文件配置
终端信息展示
业务数据检索
日志信息展示
报警数据展示

## Slide 12: 云端页面（2/3）
原始帧Trace展示
选择已经正在收集的设备，点击开始按钮，可以进行原始帧的Trace展示
支持滚动模块展示
支持固定模式展示
支持通道排序
支持ID排序
功能说明
CAN仿真
原始帧Trace展示
功能说明
支持离线信号选择
支持动态扩大缩小
支持Y轴合并
原始帧Trace展示
功能说明
支持Polling模式采集
支持DAQ模式采集
支持多通道同时采集
支持标定范围检查
支持采集和标定模板功能
支持物理量逻辑量的转换
支持CAN仿真功能

## Slide 13: 云端页面（3/3）
边缘计算
通过边缘计算，预先设定收集条件，待条件满足后进行数据收集，减少数据冗余，提升分析效率
支持边缘计算模板功能
支持手动触发模式
支持基本触发模式
支持条件触发模式
支持故障码触发模式
支持脚本（Python）触发模式
支持诊断触发
功能说明
UDS诊断
原始帧Trace展示
功能说明
XCP标定测量
功能说明
根据选择的诊断服务获取诊断结果，通知支持安全访问（seed&key）
功能说明
结合各主机厂规范，动态配置烧写流程
支持边缘设备的远程升级

## Slide 14: 边缘端页面
基础配置
状态查询
日志查询
系统管理
告警查询

## Slide 15
02
落地案例

## Slide 16: 浙江某大型主机厂
设备正面效果
4个航空插口：
电源*1、CAN*8、T1*8、FlexRay*1
LEN*1、DI/O*1、AI*1
1个RJ45接口
1个USB（Type-B）接口
客户落地场景
设备背面效果
4路5G天线接口
2路Wi-Fi接口
1路GPS接口

## Slide 17
Thank you very much !